# Modification de l’amplificateur QUAD 909
Remplacement du module Quad-Link + installation de prises RCA Neutrik
Cette modification comprend :
- Retrait du module Quad-Link
- Installation d’une plaque de recouvrement
- Montage de 2 prises RCA Neutrik Pro
- Adaptation du câblage
- Modification de l’étage final gauche et droite

## 1. Matériel nécessaire
Français	Allemand	Anglais
2 prises RCA Neutrik Pro	2 Neutrik Pro RCA-Buchsen	2 Neutrik Pro RCA connectors
Plaque de recouvrement pour masquer les ouvertures laissées par la carte Quad-Link	Abdeckplatte, um die durch die Quad-Link-Karte entstandenen Öffnungen zu verdecken	Cover plate to mask the openings left by the Quad-Link board
Résistances selon la sensibilité souhaitée (voir section 4)	Widerstände entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 4)	Resistors according to the desired input sensitivity (see section 4)
Outillage : perceuse, foret Ø 9 mm, tournevis, clés, fer à souder, rondelles isolantes, cosse de masse	Werkzeuge: Bohrmaschine, Bohrer Ø 9 mm, Schraubendreher, Schlüssel, Lötkolben, Isolierscheiben, Masseklemme	Tools: drill, Ø 9 mm drill bit, screwdriver, wrenches, soldering iron, insulating washers, ground lug

## 2. Retrait du module Quad-Link
Français :
1. Démonter et retirer entièrement le module Quad-Link d’origine.
2. Nettoyer les surfaces autour des ouvertures laissées par le module.
Allemand :
1. Das originale Quad-Link-Modul vollständig ausbauen und entfernen.
2. Die Flächen um die vom Modul hinterlassenen Öffnungen reinigen.
Anglais :
1. Completely disassemble and remove the original Quad-Link module.
2. Clean the surfaces around the openings left by the module.

## 3. Installation de la plaque de recouvrement
Français :
1. Agrandir les deux trous d’entrée existants à Ø 9 mm.
2. Positionner la plaque de recouvrement.
3. Fixer la plaque avec les deux vis coniques fournies, sans serrer excessivement (laisser un léger jeu pour ajuster ensuite).
Allemand :
1. Die beiden vorhandenen Eingangsöffnungen auf Ø 9 mm vergrößern.
2. Die Abdeckplatte positionieren.
3. Die Platte mit den beiden mitgelieferten Kegel-Schrauben befestigen, ohne zu stark anzuziehen (leichtes Spiel zum späteren Justieren lassen).
Anglais :
1. Enlarge the two existing input holes to Ø 9 mm.
2. Position the cover plate.
3. Secure the plate with the two supplied conical screws, without overtightening (leave slight play for later adjustment).

## 4. Montage des prises RCA Neutrik
Français :
1. Insérer chaque prise RCA dans son trou.
2. À l’arrière, placer la rondelle plastique isolante : la prise ne doit pas toucher le châssis.
3. Serrer le premier écrou pour immobiliser la prise.
4. Installer la cosse de soudage de masse.
5. Ajouter le deuxième écrou et serrer fermement l’ensemble.
6. Vérifier l’isolation et l’absence de contact parasite avec le châssis.
Allemand :
1. Jede RCA-Buchse in das entsprechende Loch einsetzen.
2. Hinten die Isolierunterlegscheibe anbringen: Die Buchse darf das Gehäuse nicht berühren.
3. Die erste Mutter festziehen, um die Buchse zu fixieren.
4. Den Masse-Lötanschluss anbringen.
5. Die zweite Mutter aufsetzen und alles festziehen.
6. Die Isolierung und das Fehlen von störenden Kontakten zum Gehäuse prüfen.

Anglais :
1. Insert each RCA connector into its hole.
2. Place the insulating plastic washer at the back: the connector must not touch the chassis.
3. Tighten the first nut to immobilize the connector.
4. Install the grounding solder lug.
5. Add the second nut and firmly tighten the assembly.
6. Check insulation and ensure no parasitic contact with the chassis.

## 5. Modification de l’étage final (gauche et droite)
La modification dépend de la sensibilité d’entrée souhaitée :
Sensibilité d’entrée	Valeur de R11 à installer	Eingangs-Empfindlichkeit	R11-Wert einzubauen	Input Sensitivity	R11 Value to Install
775 mV (0 dBm) – standard audio	12 Ω	775 mV (0 dBm) – Standard-Audio	12 Ω	775 mV (0 dBm) – standard audio	12 Ω
500 mV – sensibilité d’origine	Conserver R11 d’origine 7 Ω	500 mV – Originalempfindlichkeit	Original R11 7 Ω beibehalten	500 mV – original sensitivity	Keep original R11 7 Ω
1000 mV (1 V) – usage professionnel	15 Ω	1000 mV (1 V) – Professionelle Nutzung	15 Ω	1000 mV (1 V) – professional use	15 Ω

Procédure :
1. Localiser la résistance R11 sur chaque canal (gauche et droite).
2. Dessouder R11.
3. Installer la nouvelle résistance correspondant à la sensibilité désirée.
4. Vérifier soigneusement les soudures.

## 6. Vérifications finales
Français :
- Contrôler la continuité de masse et l’isolation des prises RCA.
- Vérifier les soudures et la fixation mécanique.
- Confirmer l’absence de contact entre les prises RCA et le châssis.
- Tester l’appareil sous faible volume avant mise en service complète.
Allemand :
- Die Massekontinuität und die Isolation der RCA-Buchsen prüfen.
- Lötstellen und mechanische Befestigung überprüfen.
- Das Fehlen von Kontakt zwischen den RCA-Buchsen und dem Gehäuse bestätigen.
- Das Gerät bei geringer Lautstärke testen, bevor es vollständig in Betrieb genommen wird.
Anglais :
- Check the ground continuity and the insulation of the RCA connectors.
- Verify soldering and mechanical fastening.
- Confirm no contact between the RCA connectors and the chassis.
- Test the device at low volume before full operation.